## Slide 1: ADU_TEST board 设计方案
设计者：金如意

## Slide 2: 设计目标
1、测试ADC与国产FPGA的连接性能，能否完成数据传输。
2、实现国产FPGA与电脑的通信，USB或者以太网。
3、整板要符合信号完整性要求，能够对ADC的性能进行有效的评估。

## Slide 3: ADC部分
该部分打算借鉴胡俊的ADU_V1.4版本的adc设计电路，做适当修改。
巴伦
巴伦
两路输入
ADC
ADC
差分
单端
国产FPGA
输出

## Slide 4: USB部分
国产FPGA
CY7C68013
USB母座
USB使用CY7C68013芯片与FPGA通信，外接usb母座。

## Slide 5: 以太网部分
国产FPGA
88EE1111
RJ45
以太网部分借鉴FPGA_DEMO板上的电路，使用88EE1111芯片与FPGA通信，并外接RJ45接口。

## Slide 6: 烧录部分
国产FPGA
XCF32P
JTAG
该部分借鉴国产FPGA_DEMO板上的电路，使用XCF32P芯片，并通过JTAG接口配置

## Slide 7: 电源部分
电源需求：
ADC：1.0V，2.5VA，2.5VD
FPGA：3.3V, 2.5V, 1.2V
CY7C68013: 3.3V
88EE1111: 2.5V
XCF32P: 2.5V, 1.8V
DDR3L: 用TPS51200配置电压，
TPS51200：3.3V, 1.35V

## Slide 8: 电源配置
LTM4644
12V输入
3.3V TPS51200，FPGA,CYC68013
2.5V XCF32P, 88E1111
1.8V XCF32P，LT3070
1.35V TPS51200
LT3070
1.8V输入
1.2V
LT3070
1.8V输入
1.0V
ADC 1.0V
FPGA VCCINT
LT1764-2.5
3.3V输入
2.5V
ADC analog
LT1764-2.5
3.3V输入
2.5V
ADC digital